1.	Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1.	Chemický název látky/obchodní název přípravku : 	WEICON Čistič S

Číslo CAS :				není přiděleno

Číslo ES (EINECS) :			není přiděleno

Další názvy výrobku (přípravku) :	WEICON Rozprašovací čistič S

1.2.	Identifikace výrobce

Jméno nebo obchodní jméno : 	P.W.WEIDLING & Sohn GmbH

Místo podnikání nebo sídlo :     	Königsberger Strasse 255, 48045 Münster Německo

Identifikační číslo :			neuvedeno

Telefon :				0049 25193220

Fax  :					0049 251932244

Nouzové telefonní číslo :		0049 228 2873211

1.3.	Identifikace dovozce

Jméno nebo obchodní jméno : 	Luděk Šafařík

Místo podnikání nebo sídlo :     	Středová 1760/3, 415 02  Teplice Česká republika

Identifikační číslo :			11446951

Telefon :				00420 417 576 114

Fax :					00420 417 576 114

Nouzové telefonní číslo :		Toxikologické informační středisko Praha

00420 224919293, 24915402, 224914575

2.	Informace o složení látky nebo přípravku

Chemická charakteristika : 	směs alifatických rozpouštědel, alkoholu, ketonu a

pomerančového parfému.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky :

| Chemický název | Obsah (% hm.) | Číslo CAS | Číslo ES (EINECS) | Výstražný symbol | R – věty | S – věty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Propanol Aceton Propan/Butan Nafta (lehce smíšená s vodíkem) | 10-30% 10-30% 5-10% 50-70% | 67-63-0 67-64-1 74-98-6/ 106-97-8 64742-49-0 | 200-661-7 200-662-2 200-827-9/ 203-448-7 265-151-9 | F F F+ F, Xn | 11 11 12 11-65 | (2-)7-16 (2-)9-16-23-33 (2-)9-16-33 (2-)23-24-62 |

3.	Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/ přípravku :

Přípravek dráždí dýchací cesty, opakovaný a dlouhodobý kontakt s pokožkou může vyvolat podráždění, vdechnutí způsobuje narkotické opojení.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/ přípravku :

Při použití ve velkém rozsahu mohou páry tvořit se vzduchem hořlavou směs.

Možné nesprávné použití látky / přípravku :  neuvedeno

Další údaje : 	-

4.	Pokyny pro první pomoc

4.1.	Všeobecné pokyny :

Zašpiněné a potřísněné oděvy ihned sundat.

4.2.	Při nadýchání :

Okamžitě zajistit postiženému dostatek čerstvého vzduchu.

4.3.	Při styku s kůží :

Omýt vodou.

4.4.	Při zasažení očí :

Vydatně vyplachovat proudem vody a konzultovat s lékařem.

4.5.	Při požití  :

Vyhledat lékaře.

4.6.	Další údaje :

Při nadýchání nebo požití mohou nastat následující symptomy : stav omámení, bolení hlavy, malátnost, zvracení, bezvědomí.

5.	Opatření pro hasební zásah

5.1.	Vhodná hasiva :	práškový hasící prostředek, hasící pěna, oxid uhličitý

5.2.	Nevhodná hasiva :	voda

5.3.	Zvláštní nebezpečí :	při hoření se vytvářejí toxické plyny

5.4.	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče :

Hasící, záchranné a odklízecí práce provádět jen s ochranným dýchacím

přístrojem.

5.5.	Další údaje :	-

6.	Opatření v případě náhodného úniku

6.1.	Bezpečnostní opatření pro ochranu osob :

Zajistit dostatek čerstvého vzduchu, nosit ochranný pracovní oblek.

6.2.	Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí :

Produkt se nesmí dostat do kanalizace a vodních toků.

6.3.	Doporučené metody čištění a zneškodnění :

Použít absorpční materiál a řídit se bodem 13.

6.4.	Další údaje :	-

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1.	Pokyny pro zacházení :

Nestříkat do očí. Pohonný plyn a páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.

7.2.	Pokyny pro skladování :

Postarat se o dostatečné větrání a bezprašný prostor. Pro skladování je doporučena pokojová teplota.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob

8.1.	Technická opatření : 		neuvedeno

8.2.	Kontrolní parametry :		2-Propanol :  PEL 500 mg/m3 , NPK-P  1000 mg/m3

Aceton :  PEL 1200 mg/m3 , NPK-P  1800 mg/m3

8.3.	Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů :	při nedostatečném větrání použít dýchací přístroj

Ochrana očí :			ochranné brýle

Ochrana rukou :		rukavice odolné proti rozpouštědlům

Ochrana kůže :		ochranný pracovní oděv

8.4.	Další údaje :

Při použití přípravku nejíst, nepít, nekouřit, vyhýbat se kontaktu s očima a pokožkou, nevdechovat aerosoly.

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC) : 	aerosol

Barva :				bezbarvý

Zápach (vůně) :		po pomerančích

Hodnota pH :			nestanovena

Teplota tání :			nestanovena

Teplota varu :			nestanovena

Bod vzplanutí :		510°C

Bod tavení :			nestanoven

Bod tuhnutí :			-60°C

Hořlavost  :			nestanovena

Samozápalnost :		nestanovena

Meze výbušnosti :		horní mez	32 obj.%

dolní mez	1,4 obj.%

Oxidační vlastnosti :		nestanoveny

Tenze par :			241 hPa    při 20°C

Hustota :			0,72 g/ml  při 20°C

Viskozita:			12 mm2/s při 100°C

Rozpustnost :			- ve vodě : 	není mísitelný

- v jiných rozpouštědlech : 	-

Obsah rozpouštědla: 		90%

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : 	nestanoven

Další údaje :   -

10.	Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní : 			sucho, chlad

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat :			nezahřívat nad +50°C

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku : 	neuvedeno

Nebezpečné rozkladné produkty : 				nejsou

Další údaje :

Při náležitém použití nedochází k tepelnému rozkladu.

11.	Toxikologické informace

Akutní toxicita

- LD50 , orálně , potkan:					> 6500 mg/kg

- LD50 , dermálně , potkan nebo králík: 		nestanovena

- LC50 , inhalačně , potkan, pro aerosoly nebo částice : 	nestanovena

- LC50 , inhalačně , potkan, pro plyny a páry : 	nestanovena

Subchronická – chronická toxicita :				nestanovena

Senzibilizace :			nestanovena

Karcinogenita : 		nestanovena

Mutagenita :			nestanovena

Toxicita pro reprodukci : 	nestanovena

Zkušenosti u člověka : 	dráždí dýchací cesty, opakovaný a dlouhodobý kontakt

s pokožkou může vyvolat podráždění

Provedení zkoušek na zvířatech :	neuvedeno

Další údaje :			vdechnutí způsobuje narkotické opojení

12.	Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy

- LC50 , 96 hod., ryby :		nestanovena

- EC50 , 48 hod., dafnie :	nestanovena

- IC50 , 72 hod., řasy :		nestanovena

Rozložitelnost :  			nestanovena

Toxicita pro ostatní prostředí :

- bakteriální toxicita (EC50) 	nestanovena

Další údaje :

CHSK :		nestanovena

BSK5 :			nestanovena

Další údaje :		produkt se nesmí dostat do spodních a odpadních vod

13.	Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky / přípravku :

- Zlikvidovat podle platných právních předpisů (zákon o odpadech).

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu :

- Kontaminovaný obal se zneškodní v souladu se všeobecnými předpisy (zákon o odpadech).

Další údaje :

- Doporučený čistící prostředek - technický benzín.

14.	Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID :   	-		Třída :  2/5F		Číslice/písmeno :  	-

Výstražná tabule :	-				Číslo UN :  		1950

Vnitrozemská vodní přeprava

ADN/ADNR :	-		Třída :	-		Číslo/písmeno :  	-										Kategorie : 		-

Námořní přeprava

IMDG :   E28-96		Třída : 	2	Číslo UN : 1950	Typ obalu :  	-

Látka znečišťující moře :  -

Technický název :	-

Letecká přeprava

ICAO/IATA : 	-		 Třída: 2.1	Číslo UN : 1950 	Typ obalu :  	-

Technický název :	-

Poznámky : 	údaje se vztahují na propan-butan

Další údaje :	-

15.	Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek :

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění novely

č. 352/1999 Sb.  a prováděcí předpisy

- Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí předpisy

Symbol nebezpečnosti :   F+

R – věty :	R 12 	Extrémně hořlavý

S – věty :	S 16 	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S 2 	Uchovávejte mimo dosah dětí

S 23 	Nevdechujte aerosoly

S 51 	Používejte pouze v dobře větraných prostorách

16.	Další informace

Podkladem pro vypracování bezpečnostního listu byl překlad původního bezpečnostního listu výrobce z 22.7.2000.

Uvedené údaje jsou založeny na aktuálním stavu znalostí a zkušenostech výrobce a dovozce a jsou v souladu s platnými právními předpisy, nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.